噪音管制標準第二條、第四條、第六條之一修正草案總說明

噪音管制標準於八十一年六月二十九日發布施行，其間於八十五年九月十一日及九十四年一月三十一日、九十五年十一月八日三度修正。茲為確實全面管制各類場所、工程及設施之低頻噪音，及將叢聚性噪音納入管制，爰修正第二條、第四條及增訂第六條之一，修正要旨如下：

- 增列工廠（場）得於歲修時建立背景音量資料之相關規定。（修正條文第二條）

- 增訂營建工程低頻噪音管制標準。（修正條文第四條）

- 增訂叢聚性噪音定義及管制標準修正方式。（修正條文第六條之一）

噪音管制標準第二條、第四條、第六條之一修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 工廠(場)噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十七年一月一日施行 20Hz至20kHz 日間 晚間 夜間 日間 晚間 夜間 第一類 42 42 39 50 45 40 第二類 42 42 39 60 55 50 第三類 47 47 44 70 60 55 第四類 47 47 44 80 70 65 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十七年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 （一）測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 （二）測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 （一）除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 （二）測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 （三）背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2 3 4 5 6 7 8 9 修正值 -3 -2 -1 (單位:dB(A)) （四）各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 （五）欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 （六）欲測定場所除歲修外，有二十四小時全年運轉之設備，無法停機配合測量背景音量者，得向直轄市、縣（市）主管機關提出歲修背景音量監測計畫，經直轄市、縣（市）主管機關同意後，以每年歲修時，量測其周界外直轄市、縣（市）主管機關核定地點連續七十二小時之音量，提送直轄市、縣（市）主管機關核備，作為核備日起一年內背景音量修正之依據。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 （一）量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該工廠(場)周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 （二）量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq,LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 （一）噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 （二）其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq,LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上。取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2 dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq,LF之表示公式如下： Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | 工廠(場)噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十七年一月一日施行 20Hz至20 kHz 日間 晚間 夜間 日間 晚間 夜間 第一類 42 42 39 50 45 40 第二類 42 42 39 60 55 50 第三類 47 47 44 70 60 55 第四類 47 47 44 80 70 65 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十七年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 （一）測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 （二）測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 （一）除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 （二）測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 （三）背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2 3 4 5 6 7 8 9 修正值 -3 -2 -1 (單位:dB(A)) （四）各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 （五）欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 （一）量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該工廠(場)周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 （二）量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq,LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 （一）噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 （二）其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq,LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上。取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2 dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq,LF之表示公式如下： Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | 一、為解決部份工廠除歲修外，有二十四小時全年運轉設備，無法停機配合測量背景音量，爰於本條文增列該等工廠得於歲修時自行建立背景音量資料之規定。 二、有此需求之工廠（場），得每年提出歲修背景音量監測計畫，向直轄市、縣（市）主管機關提出申請，經同意後可於設備歲修時，委託本署許可之代檢驗機構，量測廠區周界外主管機關核定地點連續七十二小時音量，並將量測結果提送直轄市、縣（市）主管機關核備，作為核備日起一年內背景音量修正之依據。 |
| 營建工程噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區 20 Hz至200 Hz，自中華民國九十八年一月一日施行 20Hz至20kHz 日間 晚間 夜間 日間 晚間 夜間 均能音量（Leq） 第一類 47 47 42 70 50 50 第二類 47 47 42 70 60 50 第三類 49 49 44 75 70 65 第四類 49 49 44 75 70 65 最大音量 （Lmax） 第一、二類 - 100 80 70 第三、四類 100 85 75 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。自中華民國九十八年一月一日起，測量20 Hz至200 Hz範圍之噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表，且應符合國際電工協會IEC 61260（1995）Class 1等級。 五、測定高度 (一) 測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 (二) 測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 (一)除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 (二)測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 (三)背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2 3 4 5 6 7 8 9 修正值 -3 -2 -1 (單位:dB(A)) (四)各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 (五) 欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 (一) 量測20 Hz至20 kHz頻率範圍時，除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該營建工程周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 (二) 量測20 Hz至200 Hz頻率範圍時，於陳情人所指定居住生活之室內地點測定，並應距離室內最近牆面線一公尺以上，但欲測定音源至聲音感應器前無遮蔽物，則不在此限。室內門窗應關閉，其他噪音源若影響量測結果者，得將其關閉暫停使用。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq，LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 (一)噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 (二)其他情形則以均能音量表示：20 Hz至20 kHz之均能音量以 Leq表示；20 Hz至200 Hz之均能音量以 Leq，LF表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上，取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。Leq，LF之表示公式如下： Leq,n：以1/3 八音度頻帶濾波器測得之各1/3 八音度頻帶均能音量。 n：20 Hz至200 Hz 之1/3 八音度頻帶中心頻率。 | 營建工程噪音管制標準： 頻率 時段 音量 管制區 20Hz至20kHz 日間 晚間 夜間 均能音量（Leq） 第一類管制區 70 50 50 第二類管制區 70 60 50 第三類管制區 75 70 65 第四類管制區 80 70 65 最大音量 （Lmax） 第一、二類 管制區 100 80 70 第三、四類 管制區 100 85 75 一、時段區分 日間：第一、二類指上午六時至晚上八時。 第三、四類指上午七時至晚上八時。 晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 二、管制區分類 依噪音管制區劃分原則之分類規定。 三、音量單位 分貝(dB(A))括號中A指在噪音計上A權位置之測定值。 四、測量儀器 噪音計使用中華民國國家標準CNS NO.7129規定之一型聲度表。 五、測定高度 (一)測量地點在室外時，聲音感應器應置於離地面或測定樓層之樓板延伸線一．二至一．七公尺之間。 (二) 測量地點為室內時，聲音感應器應置於離地面或樓板一．二至一．七公尺之間。。 六、動特性 噪音計上動特性之選擇，原則上使用快(fast)特性，但音源發出之聲音變動不大時，例如馬達聲等，可使用慢(slow)特性。 七、背景音量的修正 (一)除欲測定音源以外的聲音之音量，均稱為背景音量。 (二) 測定場所之背景音量，最好與欲測定音源之音量相差10 dB(A)以上，如相差之數值小於10 dB(A)，則依下表修正之。 (三)背景音量之修正 L1：指包含背景音量之測定值。L2：指背景音量之測定值。 L1-L2 3 4 5 6 7 8 9 修正值 -3 -2 -1 (單位:dB(A)) (四) 各場所與設施負責人或現場人員應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。應配合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。合進行背景音量之測定，並應修正背景音量之影響；若進行背景音量之測定時，負責人或現場人員無法配合，即不須修正背景音量，並加以註明。 (五) 欲測定場所之整體音量，與背景音量相差之數值小於3dB(A)時，應停止量測，另尋其他適合測量地點或排除、減低其他噪音源之音量，再重新測定之。 八、測定時間 選擇發生噪音最具代表之時刻，或陳情人指定之時刻測定。 九、測量地點 除在陳情人所指定其居住生活之地點測定外，以主管機關指定該營建工程周界外任何地點測定之，並應距離最近建築物牆面線一公尺以上。 ※周界：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界。無實體分隔時，以其財產範圍或公眾不常接近之範圍為界。 十、評定方法 依下述音源發聲特性，計算均能音量(Leq或Leq，LF)或最大音量(Lmax)，其結果不得超過表中數值。 (一)噪音計指針呈週期性或間歇性的規則變動，而最大值大致一定時，則以連續五次變動之最大值(Lmax)平均之。如圖（1）所示，為規則性變動的聲音，其變動週期一定。又如圖（2）所示，為間歇性的規則變動聲音，其最大值大致一定，以讀取每次最大值，共五次平均之。 (二)其他情形則以均能音量表示。其連續量測取樣時間須至少二分鐘以上，取樣時距不得多於二秒，如圖（3）所示，在噪音計指示一定時，或指針變化僅1-2dB(A)之變動情形，以均能音量表示。又如圖（4）所示，聲音的大小及發生的間隔不一定之情形，亦以均能音量表示之。 | 一、新增低頻噪音管制標準，並明訂自中華民國九十八年一月一日起實施。 二、測量儀器、測量地點及評定方法配合新訂營建工程低頻噪音管制標準修正。 三、文字酌作修正。 |
| 第六條之一 非屬同一行為人、法人或非法人之設施所產生叢聚性合成音量超過噪音管制標準時，各設施應符合之噪音管制標準依下表修正之： 非屬同一行為人、法人或非法人之音源數 各設施應符合之噪音管制標準修正值 2 -3 3 -4 4 -6 5 -7 6以上 -8 （單位：dB(A)） 前項所稱叢聚性合成音量，係指欲測定地點之音量係由二個以上設施所產生並合成之音量。 |  | 一、本條新增。 二、為解決部份陳情案件因不同行為人、法人或非法人之設施所產生之叢聚性合成音量問題，爰依音量合成原理，增訂當有叢聚性噪音發生時，各設施應符合之噪音管制標準之修正值。 |